Beispiel für eine Initialisierung mit 4-Bit Interface:

| Power On |  |
| --- | --- |
| mindestens 15 ms warten | auf das Ende des internen Reset warten |
| RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 1 1 - - - - | Interface auf 8-Bit setzen |
| mindestens 4,1 ms warten |  |
| RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 1 1 - - - - | Interface auf 8-Bit setzen |
| wenigstens 100 µs warten |  |
| RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 1 1 - - - - | Interface auf 8-Bit setzen |
| RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 1 0 - - - - | Interface auf 4-Bit setzen |
| RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 1 0 0 0 N(1) F(0) - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I/D(1) S(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 | 2-zeilig, 5x8-Punkt-Matrix Display aus Display löschen Kursor nach rechts wandernd, kein Display shift Display ein |
| fertig |  |