; Port1_1Hz.a51

; 14.07.2004 19:53:11

; gibt mit Timer 0 in Modus 1 ein Rechtecksignal von ca. 1 Hz am Port 1 Pin0 aus

; aus "Das Microcontroller Kochbuch",  Seite 76

#cpu = 89S8252	; @11.059 MHz

sjmp Initialisierung

Timer 0:				;Timer 0 Interrupt, 15,26 Hz

djnz r7, Reti

mov r7, #8		; Teiler 8

mov P1, a		;Accu an Port1 ausgeben, ca. 2 Hz

cpl a			;Bitmuster umkehren

Reti:

reti

Initialisierung:

orl TMOD, #01h	;Timer 0 als 16-Bit Timer

setb TR0			;Timer 0 Start

setb ET0			;Timer 0 Interrupt freigeben

setb EA				;globale Interruptfreigabe

mov a, #10101010b	; Bitmuster nach Accu

main:

jmp main

end

; * * * Hauptprogramm Ende * * *