LED-Display von High-Tech Italy Telegrammbeschreibung

Das Telegramm besteht aus 10 Bytes, wobei das letzte Byte der Block-Check ist.

Bytebeschreibung:
Byte 10: BCC
Byte 9: Helligkeit

rechtes Halbbyte = 0 -> min Helligkeit
rechtes Halbbyte= f -> max. Helligkeit

Byte 1: Display 1 (kein Jumper gesetzt)
Byte 2: Display 2 (1. Jumper gesetzt > Richtung Versorgungsstecker )
Byte 3: Display 3 (2. Jumper gesetzt ) auch 2+3
Byte 4: Display 4 ( 1.+2. Jumper gesetzt )
Byte 5: Display 5 ( 3. Jumper gesetzt )
Byte 6: Display 6 ( )
Byte 7: Display 7 ( )
Byte 8: Display 8 ( )

Das BCC setzt sich wie Folgt zusammen:Alle 9 Daten-Bytes=0, BCC= 0x10+

Byte 1 = x01: BCC=00
Byte 1 = x02: BCC=01
Byte 1 = x04: BCC=03
Byte 1 = x08: BCC=07
Byte 1 = x10: BCC=0f
Byte 1 = x20: BCC=1f
Byte 1 = x40: BCC=3f
Byte 1 = x80: BCC=7f
Byte 1 = x81: BCC=7f

Datenbyte Inhalt:
Bit 0 = Punkt
Bit 1 = Segment G
Bit 2 = Segment F
Bit 3 = Segment E
Bit 4 = Segment D
Bit 5 = Segment C
Bit 6 = Segment B
Bit 7 = Segment A

Ziffer 0: 0xfc Mit Dezimalpunkt; 0xfd
Ziffer 1: 0x60 Mit Dezimalpunkt; 0x61
Ziffer 2: 0xda Mit Dezimalpunkt; 0xdb
Ziffer 3: 0xf2
Ziffer 4: 0x66
Ziffer 5: 0xde
Ziffer 6: 0xbe
Ziffer 7: 0xe0
Ziffer 8: 0xfe
Ziffer 9: 0xf6
        A: 0xee

66 66 00 00 00 00 00 00 ff = 2c
66 00 00 00 00 00 00 00 ff = 3f
66 00 00 00 00 00 00 00 ff = 40
60 00 00 00 00 00 00 00 ff = D0
60 40 00 00 00 00 00 00 ff = F0
7f 00 00 00 00 00 00 00 ff = 20
40 00 00 00 00 00 00 00 ff = 80
02 00 00 00 00 00 00 00 01 = 00
02 00 00 00 00 00 00 00 02 = 01
02 00 00 00 00 00 00 00 04 = 00
02 00 00 00 00 00 00 00 08 = 00
04 00 00 00 00 00 00 00 01 = 00
04 00 00 00 00 00 00 00 02 = 00
04 00 00 00 00 00 00 00 04 = 02
08 00 00 00 00 00 00 00 08 = 04
10 00 00 00 00 00 00 00 10 = 08
20 00 00 00 00 00 00 00 20 = 10
20 00 00 00 00 00 00 00 ff = C0 -1f = A1
20 20 00 00 00 00 00 00 ff = E0 - 3f = A1
20 20 20 00 00 00 00 00 ff = D0- 5f = 71
20 20 20 20 00 00 00 00 ff = F0- 7f = 71
20 20 20 20 20 00 00 00 ff = C8- 9f = 29
20 20 20 20 20 20 00 00 ff = E8- bf = 29
20 20 20 20 20 20 20 00 ff = D8- df = F9
20 20 20 20 20 20 20 20 ff = F8 – ff = F9
ff ff ff ff ff ff ff ff ff = ef
00 ff ff ff ff ff ff ff ff= 1f

40 00 00 00 00 00 00 00 ff = 80
40 40 00 00 00 00 00 00 ff = C0
40 40 40 00 00 00 00 00 ff =
40 40 40 40 00 00 00 00 ff =
40 40 40 40 40 00 00 00 ff =
40 40 40 40 40 40 00 00 ff =
40 40 40 40 40 40 40 00 ff =
40 40 40 40 40 40 40 40 ff =

20 20 3f 00 00 00 00 00 ff = D0
20 20 40 00 00 00 00 00 ff = 90
20 20 40 00 00 00 00 00 20 = 70
20 20 20 20 00 00 00 00 ff =

66 = 0110 0110
40 = 0100 0000
-1= 0011 1111

        CS
40 = 3f
60 = 3f
70 = 3f
7f = 3f