Elektronikschule Tettnang, den 16.03.2005

Lastenheft

Projektarbeit: Bewässerungsanlage

Unser Projekt:

Es handelt sich hierbei um eine automatische „Gießanlage“ bei der per Sensor die Feuchtigkeit im Boden gemessen wird. Der gemessene Wert des Sensors wird in ein digitales Signal umgewandelt und dann per Microcontroller ausgewertet.

Wenn der Microcontroller dann die Meldung gibt, dass es zu trocken sei, wird per Ventil eine bestimmte Wassermenge über Rohre / Schläuche zu einem Verteiler gebracht. Um dort den zu bewässernden Ort mit ausreichend Wasser zu versorgen. Bis dann wieder vom Sensor die Meldung kommt, dass der Boden die richtige Feuchtigkeit besitzt.

Es soll auch eine art Bedientafel geben. Auf der Bedientafel soll die Möglichkeit zum ein- und ausschalten der Anlage vorhanden sein. Außerdem sollen verschiedene Feuchtigkeitsstufen einzustellen sein

Bestandteile:

- Sensor zur Messung der Bodenfeuchtigkeit

- Microcontroller mit Stromversorgung (ca. 9Volt)

- Gehäuse für den Microcontroller

- Taster zur Auswahl der einzelnen Feuchtigkeitsstufen

- LED’s zur Anzeige des aktuellen Programms (Feuchtigkeit)

- Schläuche / Rohre zum Transport des Wassers

- Düse oder ähnliches zur gleichmäßigen Verteilung des Wassers

- Ventil zu Regelung desWasseranschlusses

Bedientafel:

| Oberseite des Gehäuses in dem sich der Microcontroller befindet. Auf dem sich die unten aufgeführten Funktionen befinden sollen: |
| --- |
|  | Ein- / Ausschalter |
|  | Schalter mit LED 1 für die Feuchtigkeitsstufe: Viel Wasser |
|  | Schalter mit LED 2 für die Feuchtigkeitsstufe: Mittlere Menge Wasser |
|  | Schalter mit LED 3 für die Feuchtigkeitsstufe: Wenig Wasser |

Zeichnung des Ablaufs der Bewässerungsanlage:

| Strom-versorgung | Wasserversorgung | Sensor zur Erfassung der Boden-feuchtigkeit | Zu bewässerndes Gebiet |
| --- | --- | --- | --- |
| Microcontroller |  | Ventil | Schlauch Sprinkler |

# Text boxes

Stromtransport

Daten an den Micro-controller senden

Wasser-

transport

Messung der Feuchtigkeit im Boden

Bewässern per Verteiler in Form von z.B. Sprinkler

Wasser-transport

Wasser-transport

Ansteuern des Ventils