N1.1	Impedanzwandler (Verstärkungsfaktor immer 1, Spannung bleibt gleich
N1.2	Impedanzwandler Strom wird begrenzt)
N2.1
N2.2	Invertierer ( invertiert + zu – o. - zu + und verstärkt das Signal)
N3	Invertierer
N4	LT1009 (Schottky Diode (einstellbar) hat einen Metallhalbleiter, schaltet	schneller, hat eine niedrige Schaltspannung)
N5.1	Nichtinvertierer ( Im Gegensatz zum invertierenden Verstärker ist beim nichtinvertierenden Verstärker das	Eingangssignal zum Ausgangssignal phasengleich. Beim nichtinvertierenden Verstärker wird der nichtinvertierende	Eingang (+) mit dem Eingangssignal beschaltet und der Ausgang auf den invertierenden Eingang (-) rückgekoppelt (	Gegenkopplung). Bei der Gegenkopplung wirkt die Ausgangsspannungsänderung der	Eingangsspannungsänderung entgegen. Die Spannung UPN ist deshalb sehr klein.
N5.2	Invertierer
N6	Der ADC0804 ist ein Converter, der ein analoges Signal in ein 8-Bit Ausgangssignal umwandelt, das Werte zwischen 0 und	255 annehmen kann

C8/C10/C12	fangen Spannungspitzen ab bzw. Entstören das Signal
C9/C11/C13	gläten das Signal

R37-R52	Widerstandsnetzwerk, macht eine eindeutige „1“ o. „0“ drauß

B1	Leuchtdiode ( Sender von Optokobler) ist Galvanisch getrennt d.h. Keine elktr. Leitfähige Verbindung

LWL	Lichtwellenleiter

R13-R15	Offset Einstellung ( masse regeln)
R12/R18/R28	Strombegrenzung

Netzteile N1-N6	sind RC Siebglieder die Spannungsschwankungen ausgleichen ( C14-C21)
Versorgungsspannung herstellen für die OPV's

Tiefpass =	bei hohe Frequenzen wird die Spannung nicht durchgelassen bei tiefen frequenzen wrd die spannung durch	gelassen