## Slide 1: DIY-Gehäuse für <10EUR für Openbench Logic Sniffer
Vorbereitungen:
Material nach BOM besorgen
Werkzeug nach Liste organisieren
Mindestens 2h Zeit einplanen
Gehäuse bearbeiten:
Bohr- und Ausschnittschablone auf Normalpapier ausdrucken (PDF-Einstellung: Tatsächliche Größe) und Außenmaße prüfen
Bohr- und Ausschnittschablone ausschneiden, falten und in den Deckel einlegen
Alles anzeichnen/-reißen bzw. ankörnen
Bohrungen (3 und 4mm) mit Standbohrmaschine bohren (Metall- oder Holzbohrer)
Ausschnitte mittels Cuttermesser oder Skalpell herstellen und Passgenauigkeit mit OLS (inkl. Messklemmen) prüfen  OLS-Platine wird in den USB-Ausschnitt eingeschoben, bis Platinenkante mit Außenkante Gehäusefeder fluchtet (OLS sitzt leicht verdreht im Gehäuse)
 Gehäuse muss sauber schließen, USB-Stecker muss passen und auf Anschlag einrasten
Deckeloberseite: Tasterbohrungen mittels Entgrater oder Bohrer >=6mm bis knapp zur Deckelunterkante senken (Bohrungen sollen noch ihr Maß behalten!)
Oberseite Deckel: Aderendhülsenbohrungen mittels 5mm Metallbohrer ~0,5mm tief ansenken, so dass die Aderendhülse mit ihrem Kragen bündig mit der Oberseite abschließt
Detailarbeit:
4 Aderendhülsen von der Kragenseite zur Hälfte mit Heißkleber füllen und die Kragenseite sofort auf eine Hitzebeständige leicht matte/raue Oberfläche drücken (Achtung: Verbrennungsgefahr!)  Damit wird die Oberfläche des Heißklebers bündig und glatt, spiegelt durch die matte Struktur nicht und dient so als optimaler Lichtleiter und -diffusor für die LEDs
Die zwei Abstandsbolzen mit 1,5mm Unterlegscheibe zusammenschrauben (Gesamthöhe 11,5mm, ggfls. Höhe anpassen, dass der OLS ohne Spannung verschraubt werden kann)
M3 Mutter bis Anschlag auf M3 Kunststoffschrauben schrauben
Passgenauigkeit aller Teile überprüfen, Funktion der Taster prüfen, ggfls. nacharbeiten
Teile verkleben:
1xStehlbolzen, 2xAbstandhalter und 4xAderendhülsen mittels flexiblem Epoxy einkleben und Oberseite Deckel auf eine glatte Oberfläche pressen, damit die Aderendhülsen bündig abschließen
Die M3-Schrauben als Zentrierung für die Abstandhalter einfädeln und wieder entnehmen (Anklebgefahr!)
OLS mit M3 Schraube und Kunststoffunterlegscheibe (>=1mm) an Abstandsbolzen anschrauben, Gehäuse zusammensetzen und USB-Stecker einstecken
OLS mit leichtem Druck Richtung USB-Buchse drücken, um die Passgenauigkeit herzustellen
Kleber aushärten lassen
Finish:
M3 Kunststoffschrauben an der Spitze runterschmirgeln, bis bündig mit Deckeloberkante (Maß bei eingebautem OLS bei unbetätigten Tastern ermitteln)
Design auf Folie (matt weiß) in bester Qualität ausdrucken (PDF-Einstellung: Tatsächliche Größe, Druckereinstellung Tinte: Papier matte)
Bei Tintenstrahldruck mit Fön auf heißer Stufe die Tinte trocknen bzw. fixieren
Mit Cutter und Lineal ausschneiden, mit Lochzange oder Aderendhülse die Aussparungen für die LEDs ausstanzen und Folie aufkleben
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

## Slide 2: BOM & Werkzeug
Material:
1x Strapubox 2000
4x Aderendhülse 6mm² x 12mm blank (4mm Durchmesser)
2x M3 Kunststoffschraube 10mm (12mm Gesamtlänge)
2x M3 Mutter
2x M3 5mm Abstandhalter Kunststoff
1x M3 5mm Abstandsbolzen Außen-/Innengewinde
1x M3 5mm Abstandsbolzen Innen-/Innengewinde
2x M3 1,5mm Kunststoffunterlegscheibe
1x M3 5mm Schraube
4x Gehäusefüße selbstklebend (optional)
(Vinyl/PVC)klebefolie matt weiß (optional)
Die meisten Teile sind bei den großen Distributoren (Conrad/Voelkner, Reichelt, ELV), aber auch bei eBay oder Amazon erhältlich.
Allerdings bekommt man nicht alles bei jedem, bei Reichelt z.B. gibt es keine Kunststoffschrauben, da ist dann Kreativität oder die Teilekiste zu Hause gefragt.
Als Klebefolie wurde hier Print4Life Vinylfolie matt-weiß indoor/outdoor 280µm verwendet, mit sehr ordentlichen Resultaten und guter Wischfestigkeit mit einem Epson-Tintenstrahler
Werkzeug:
Epoxy
Cutter, Skalpell
Schere
Lineal
Bohrer 3mm, 4mm (Metall oder Holz), 5mm (Metall)
Senker oder Metallbohrer >=6mm
Reißnadel/Metallspitze/Messschieber zum Ankörnen/-reißen
Standbohrmaschine
Heißkleber milchig
Farbtintenstrahldrucker oder Farblaserdrucker
Schleifpapier >=180er
Lochzange 4mm (alternativ mit Aderendhülse)
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

## Slide 3
4mm
4mm
3mm
3mm
Openbench Logic Sniffer
Bohr- und Ausschnittschablone
Deckel
4mm
1mm
M3
5,5
M3 Bolzen 5mm Innen/außen
1,5mm Unterlegscheibe
M3 Bolzen 5mm Innen/Innen
Gesamtmaß 11,5mm
4mm
4mm
2x Aderendhülse unisoliert
6mm² x 12mm
2x Aderendhülse unisoliert
6mm² x 12mm
2x M3 x 5mm Abstandhalter
5,65x9,75cm
PDF-Einstellung:
Tatsächliche Größe Druckeinstellung:
Normalpapier, beste Qualität
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

## Slide 4: Fertiges OLS Gehäuse
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

## Slide 5: Innenleben OLS Gehäuse
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

## Slide 6
GND
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
GND
PWR
ACT
RST
UPD
TRG
ARM
5,65x9,75cm
PDF-Einstellung:
Tatsächliche Größe Auf selbstklebender Vinylfolie matt weiß
Druckeinstellung: Papier matte, beste Qualität
Openbench Logic Sniffer
16CH 200MS/s 16kS(8CH) 7V max
HW: http://dangerousprototypes.com/docs/Hardware_design_overview
SW: https://www.lxtreme.nl/ols/ols-0.9.7.2-full.zip
GIT: https://github.com/jawi/ols
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/