/***********************************************************************/

/*                                                                     */

/*  FILE        :Druck_Flow_Regler.c                                   */

/*  DATE        :Fri, Jun 15, 2007                                     */

/*	Programmer	:Ronny Kilian                                          */

/*  DESCRIPTION :Main Program                                          */

/*  CPU TYPE    :Other                                                 */

/*                                                                     */

/*  This file is generated by Renesas Project Generator (Ver.4.0).     */

/*                                                                     */

/***********************************************************************/

#include    <stdio.h>

#include    "sfr62p.h"

unsigned int pdig = 0x0000;       /* Location where AN0 result is stored */

unsigned int fdig = 0xFFFF;       /* Location where AN1 result is stored */

unsigned int s1 = 0x0000;         /* Location where AN2 result is stored */

unsigned int s2 = 0x0000;         /* Location where AN3 result is stored */

unsigned int inpsoll = 0x0000;    /* Location where AN4 result is stored */

unsigned int inflowsoll = 0x0000; /* Location where AN5 result is stored */

unsigned int inpwmsoll = 0x0000;  /* Location where AN6 result is stored */

unsigned int TempStore7 = 0x0000; /* Location where AN7 result is stored, not in use */

int a = 0x00;

int b = 0x00;

int pwmdata = 0;

long esumf = 0;

long freeze1 = 0;

long freeze2 = 0;

long esum = 0;					 /* esum initialisieren */

long regausbegrenz=10000;        /* auf ca. halben Wertebereich */

int t = 10000;

long fi = 0;

int druckpwm = 0;

int flowpwm = 0;

long flow_av = 0;

long flow9 = 0;

long flow8 = 0;

long flow7 = 0;

long flow6 = 0;

long flow5 = 0;

long flow4 = 0;

long flow3 = 0;

long flow2 = 0;

long flow1 = 0;

long flow0 = 0;

long pist_av = 0;

long pist9 = 0;

long pist8 = 0;

long pist7 = 0;

long pist6 = 0;

long pist5 = 0;

long pist4 = 0;

long pist3 = 0;

long pist2 = 0;

long pist1 = 0;

long pist0 = 0;

unsigned int pdig_av = 0;

unsigned int pdig9 = 0;

unsigned int pdig8 = 0;

unsigned int pdig7 = 0;

unsigned int pdig6 = 0;

unsigned int pdig5 = 0;

unsigned int pdig4 = 0;

unsigned int pdig3 = 0;

unsigned int pdig2 = 0;

unsigned int pdig1 = 0;

unsigned int pdig0 = 0;

int datapwm, zeile, pzeile, druck, schalter;

long flowist, pistmbar, rist, psoll, flowsoll, pwmsoll, pauf, regdiffflow;

long kpf, kif, taf, regausf, flowwiderstand, esumalt, esumfalt;

long regdiffp, solla, regaus, flowadd, ta, ki, kp, flowout, pout, pwmalt, palt, falt;

#pragma INTERRUPT adint  			/* adint Funktion als Interrupt anmelden */

void wait(void);					/* Unterprogramme anmelden */

void adwandler(void);

void schreiben(void);

void init_pwm(void);

long flow(void);

long ist_digital_mbar(void);

long widerstand(void);

long druckauf(void);

long regdiff(void);

long flow_regler(void);

int pwmhex(void);

void init_timer(void);

int vergleich(void);

long freeze(void);

long regeldifferenz (void);

long sollwertaufschaltung (void);

int pzupwm(void);

long druck_regler(void);

long pwmgross(void);

long pwmklein (void);

long flowauf(void);

long istout(void);

long sollin(void);

long online(void);

long save(void);

long average(void);

#define UART0

/*#define   BAUD_RATE  19200*/

#include "skp_bsp.h"  // include SKP board support package

void uart0_init(void);

#pragma INTERRUPT U0rec_ISR   // vector modified in

void U0rec_ISR (void);     // Interrupt routine for UART0 Receive

/* String constants used for screen output

**********************************/

const char cmd_clr_scr[] = {27,'[','2','J',0};

const char cmd_cur_home[] = {27,'[','H',0};

/**************************************************************************

Description: Interrupt routine for UART0 receive  Reads character

received from keyboard and stores U0_in Variable

**************************************************************************/

void U0rec_ISR(void){

LED_ON;

}

/**************************************************************************

Description: Uart0 initialization - 19200 baud, 8 data bits, 1 stop bit,

no parity.

**************************************************************************/

void uart0_init(void) {

u0brg = 64;

ucon = 0x00;   // UART transmit/receive control register 2

u0c0 = 0x10;   // UART0 transmit/receive control register 1

u0c1 = 0x00;   // UART0 transmit/receive control register 1

u0mr = 0x05;  // UART0 transmit/receive mode register

u0tb = u0rb;  // clear UART0 receive buffer by reading

u0tb = 0;    // clear UART0 transmit buffer

DISABLE_IRQ;  // disable irqs before setting irq registers

s0ric = 0x04;  // Enable UART0 receive interrupt, priority level

ENABLE_IRQ;  // Enable all interrupts

u0c1 = 0x05;   // UART0 transmit/receive control register 1

}

/**********************************************************/

void main(void)

{

/* Die Main-Clock Initialisierung findet in der Datei ncrt0.a30 statt. */

/* Dabei wird diese auf 24 MHz eingestellt (ab Zeile 112). */

/* Setting Processor Mode */

prc1 = 1;				/* Protect off */

pm00 = 0;				/* Set Single-Chip-Mode */

pm01 = 0;				/* Set Single-Chip-Mode */

prc1 = 0;				/* Protect on */

init_pwm();				/* Initialisierung der PWM-Ausgabe zu Beginn des Programms */

{

do

{

init_timer();		/* Gemeinsame Unterprogramme */

adwandler();

asm( "\tFSET	I");	/* Enable interrupt */

sollin();				/* Sollwerte skalieren, BNC bzw. Poti (Auswahl durch Wechselschalter) */

flow();					/* Istwerte skalieren */

ist_digital_mbar();		/* Istwerte skalieren */

average();				/* Mittelwertbildung */

istout();				/* Istwerte ausgeben */

/* Schaltermaskierung */

if (s1<500) s1 = 0;			/* Online Werte abfragen */

else s1 = 1;				/* Werte speichern */

if (s2<500) s2 = 0;			/* Stellbetrieb */

else s2 = 1;				/* Reglerbetrieb */

if (s1==0 && s2==0) schalter = 0;	/* Online & Stellen */

if (s1==1 && s2==0) schalter = 1;	/* Save & Stellen */

if (s1==0 && s2==1) schalter = 2;	/* Online & Regeln */

if (s1==1 && s2==1) schalter = 3;	/* Save & Regeln */

/* Modeauswahl */

switch (schalter)

{

case 0: /* Online & Stellen */

freeze1 = 0;	/* Initialisierung I-Anteil Speicherung */

freeze2 = 0;

online();

datapwm = pwmsoll;

break;

case 1: /* Save & Stellen */

freeze1 = 0;	/* Initialisierung I-Anteil Speicherung */

freeze2 = 0;

save();

datapwm = pwmsoll;

break;

case 2: /* Online & Regeln */

online();

regdiff();			/* Flowregler */

widerstand();

druckauf();

flow_regler();

pwmhex();

regeldifferenz ();	/* Druckregler */

sollwertaufschaltung ();

druck_regler();

flowauf();

pzupwm();

vergleich(); 		/* Gemeinsame Unterprogramme */

freeze();

break;

case 3:	/* Save & Regeln */

save();

regdiff();			/* Flowregler */

widerstand();

druckauf();

flow_regler();

pwmhex();

regeldifferenz ();	/* Druckregler */

sollwertaufschaltung ();

druck_regler();

flowauf();

pzupwm();

vergleich(); 		/* Gemeinsame Unterprogramme */

freeze();

break;

}

schreiben();

a=0;

do

{

p1_1 = 0x1;				/* Set P1_1 Output High */

a=5;

p2_0 = 0x0;				/* Set P2_0 Output Low */

}

while ((ta2ic & 0x08)!= 0x08);		/* Test auf Interrupt Request vom Timer */

a=0;

ta2s=0;								/* stoppt Zähler von Zeitschleife */

}

while (a == 0);

}

}

void wait()

{

int zaehler;

for ( zaehler = 0; zaehler < 100; zaehler++ );

}

/**** Interrupt Routine adint() ****/

void adint(void)

{

p2 = ad0l;

p3 = ad0h;

adst = 0x01;

return;

}

void adwandler (void)

{

pd1 = 0xFF;					/* Set P1 to Output */

p1_1 = 0x0;					/* Set P1_1 Output High */

asm( "\tFCLR	I");		/* Disable interrupt */

asm( "or.b #06h,004eh" );   /* Set AD-Converter Interrupt Level 6 */

asm( "nop" );

asm( "nop" );

adcon2 = 0x00;		/* Sample & Hold off, Frequency Select Bit */

adcon1 = 0x2B;		/* Single Sweep, AN0 - AN7, 10-Bit Mode, Vref connected, Frequency Select Bit */

adcon0 = 0x10;		/* Single Sweep Mode selected, Frequency Select Bit, fAD = (PLL-Clock / 4) = 6MHz */

wait();				/* wait >=1us after VREF connect */

adst = 0x01;

do					/* wait until A/D conversion is completed */

{

a=0;

}

while ((0x1 & adst ) == 0x1);

wait();					/* Test AD failure */

p1_1 = 0x0;				/* Set P1_1 Output Low */

pdig = ad0 & 0x03ff; 	/* Mask off the upper 6 bits of the */

/* variable leaving only the result */

/* in the variable itself */

fdig = ad1 & 0x03ff;

s1 = ad2 & 0x03ff;

s2 = ad3 & 0x03ff;

inpsoll = ad4 & 0x03ff;

inflowsoll = ad5 & 0x03ff;

inpwmsoll = ad6 & 0x03ff;

TempStore7 = ad7 & 0x03ff;

}

void schreiben(void)

{

b = datapwm;

if (b >= 0xfd) b = 0xfc;			/* "0xfc" ist das größte PWM-Verhältnis was als Sprung */

/* übertragen werden kann */

pwmdata = (b << 8) & (0xFF00);		/* b ist der PWM-Wert, dieser wird um 8 bit nach links geshiftet */

/* und mit der Initialisierung der unteren 8 bit des ta0-Registers */

/* zum 16bit Wert verbunden */

asm(" mov.w _pwmdata, 0388h");		/* ta1 bekommt den 16bit Wert von pwmdata zugewiesen, */

/* 0388h ist Adresse von ta1 */

}

void init_pwm(void)

{	/* Timer A1 für PWM initialisieren */

prc0 = 1;				/* Protect off */

pclk0 = 0;				/* select f2 for count source of timer */

prc0 = 0;				/* Protect on */

prc2 = 1;				/* Protect off */

pd7_2 = 1;				/* SET TA1OUT to Output Mode */

prc2 = 0;				/* Protect on */

asm( "\tFCLR	I");	/* Disable interrupt */

ta1ic=0x00;				/* use read-modify-write instruction before modifying IPL */

ta1mr = 0x37;			/* PWM-Mode, Pulse Output, Falling Edge of TA0IN = Trigger, */

/* Trigger Select by TA1TGH to TA1TGL , 8 Bit PWM, select f2 for count source */

asm (" mov.w #00H, 0384h");				/* Timer A1 Down Count, 0384h Adresse von UDF Register */

ta1tgl = 0;				/* Timer A1 Event/Trigger Select = TA0 */

ta1tgh = 1;				/* Timer A1 Event/Trigger Select = TA0 */

asm(" mov.w #0000H, 0388h");			/* unteren 8 Bit auf 0 setzen --> setzt PWM Periode auf 21,25 µs = 47,06 KHz */

asm( "\tFSET	I");	/* Enable interrupt */

ta1s = 1;				/* start PWM */

/* Timer A0 starten und zum Überlauf bringen */

asm( "\tFCLR	I");	/* Disable interrupt */

ta0ic = 0x03;			/* Set interrupt bit */

ta0tgl = 1;				/* disabled becaus of ta0mr register */

ta0tgh = 1;				/* disabled becaus of ta0mr register */

ta0mr = 0x42;			/* One-shot Timer Mode, TA0OS enable, count source f8 */

//ta0mr = 0x02;			/* One-Shot Timer Mode */

//ta0os = 1;			/* Timer starts counting */

ta0=2;					/* Time counting = 2 cycles / 3 000 000 = 0,6 µs  */

asm( "\tFSET	I");	/* Enable interrupt */

ta0s = 1;				/* Timer Start Counting */

ta0os =1;				/* Timer Start Counting */

}

long flow(void)

{

long wandel[30] [4]=

{

{225,51861,-11671000,10000},{274,12604,-3187600,1000},

{293,19939,-5327900,1000},{317,28637,-8078100,1000},{336,38,-11216,1},

{349,39878,-11869000,1000},{361,49873,-15471000,1000},

{371,52152,-16314000,1000},{381,59933,-19268000,1000},

{390,77229,-25988000,1000},{396,70429,-23302000,1000},

{403,82586,-28187000,1000},{409,82257,-28053000,1000},

{415,88771,-30753000,1000},{421,998,-353820,10},{426,96,-33770,1},

{431,10883,-3928600,100},{440,11974,-4407300,100},{448,1367,-516540,10},

{452,126,-46826,1},{460,1406,-535260,10},{464,171,-67590,1},

{466,141,-53625,1},{470,171,-67694,1},{473,141,-53539,1},

{476,171,-67799,1},{479,15974,-6241600,100},{485,1796,-720330,10},

{494,19957,-8185500,100},{1024,0,0,1}

};

zeile=0;

if (((long)fdig)<225) flowist = 0;

else

{

do

/* sucht den Spannungs-Flow-Wert aus dem Array, */

/* der größer als der Ist-Flow-Spannungswert ist */

{

zeile=zeile+1;

}

while (((long)fdig) > wandel[zeile][0]);

flowist=(wandel[zeile-1][1]*fdig + wandel[zeile-1][2])/wandel[zeile-1][3];

/* berechnet den aktuellen Flow durch Spline-Interpolation der Kennlinie */

}

return 0;

/* Hier könnte man zusätzlich einen Fehlercode erzeugen lassen */

/* wenn die Flowsensorspannung unter einen bestimmten Wert fällt */

/* um somit später auf dem Display einen Fehler beim Flowsensor */

/* anzuzeigen (entweder durch Nummer die dann in einem Handbuch */

/* näher erklärt ist, oder durch Fehlerbeschreibung auf Display) */

/* +++ macht nur Sinn im ausstehenden Experten Mode auf dem PC +++ */

}

long ist_digital_mbar(void) /* wandelt den eingelesenen Druck [AD-Wert] in mbar*100 um */

{

pistmbar=((long)pdig*(long)23256-8418672)/1000;

if (pistmbar < 0) pistmbar = 0;

return 0;

}

long widerstand(void)

{

if (flowist < 10)

{

flowwiderstand = (1000 * pistmbar);	/* verhindert Division durch Null */

}

else flowwiderstand = flowist;

rist = (pistmbar * 1000 / flowwiderstand);

/* verhindert Wertbereichüberschreitung von rist bei geschlossenem Ausgang */

if (rist > (2000000000/flowsoll)) rist =(2000000000/flowsoll) ;

return 0;

}

long druckauf(void)

{

pauf = (flowsoll * rist)/1000;

/* verhindert Werteüberschreitung im Druck zu PWM-Array */

if (pauf > 10000) pauf=10000;

return 0;

}

long regdiff(void)

{

regdiffflow = flowsoll - flowist;

return 0;

}

long flow_regler(void)

{

kpf = 200;

kif = 3;

taf = 1;

esumf = esumf + regdiffflow;

/* Begrenzung des I-Anteils */

//    if (esumf < -40000) {esumf = -40000;}

//    if (esumf > 40000) {esumf = 40000;}

/* Reglergleichung */

regausf = (kpf*regdiffflow  + kif*taf*esumf) / 10000;

/* Begrenzung Reglerausgang */

if (regausf < -127) {regausf = -127;}

if (regausf > 127) {regausf = 127;}

return 0;

}

int pwmhex(void)          /* Flowregler */

{

int druck_zu_pwm [130] [2] =

{				/* Spalte 1 Hexzahl für PWM	Spalte 2 Druck in mbar */

{0x7F,0},{0x80,0},{0x81,1},{0x82,2},{0x83,7},{0x84,12},

{0x85,17},{0x86,26},{0x87,35},{0x88,45},{0x89,60},

{0x8A,70},{0x8B,89},{0x8C,99},{0x8D,120},{0x8E,140},{0x8F,159},

{0x90,185},{0x91,202},{0x92,230},{0x93,250},{0x94,285},{0x95,310},

{0x96,340},{0x97,370},{0x98,397},{0x99,423},{0x9A,458},{0x9B,500},

{0x9C,520},{0x9D,570},{0x9E,600},{0x9F,630},{0xA0,670},{0xA1,700},

{0xA2,735},{0xA3,757},{0xA4,796},{0xA5,820},{0xA6,854},{0xA7,885},

{0xA8,907},{0xA9,935},{0xAA,970},{0xAB,1000},{0xAC,1040},{0xAD,1082},

{0xAE,1125},{0xAF,1171},{0xB0,1220},{0xB1,1264},{0xB2,1320},

{0xB3,1370},{0xB4,1430},{0xB5,1485},{0xB6,1546},{0xB7,1602},

{0xB8,1663},{0xB9,1725},{0xBA,1786},{0xBB,1869},{0xBC,1900},{0xBD,2000},

{0xBE,2050},{0xBF,2133},{0xC0,2200},{0xC1,2270},{0xC2,2360},{0xC3,2422},

{0xC4,2500},{0xC5,2570},{0xC6,2650},{0xC7,2735},{0xC8,2810},{0xC9,2900},

{0xCA,2968},{0xCB,3051},{0xCC,3120},{0xCD,3225},{0xCE,3300},

{0xCF,3381},{0xD0,3460},{0xD1,3541},{0xD2,3631},{0xD3,3720},

{0xD4,3807},{0xD5,3896},{0xD6,3991},{0xD7,4075},{0xD8,4160},

{0xD9,4261},{0xDA,4359},{0xDB,4447},{0xDC,4541},{0xDD,4630},

{0xDE,4723},{0xDF,4823},{0xE0,4918},{0xE1,5017},{0xE2,5115},

{0xE3,5200},{0xE4,5300},{0xE5,5392},{0xE6,5489},{0xE7,5593},{0xE8,5689},

{0xE9,5789},{0xEA,5888},{0xEB,5988},{0xEC,6090},{0xED,6190},

{0xEE,6286},{0xEF,6387},{0xF0,6493},{0xF1,6600},{0xF2,6708},

{0xF3,6818},{0xF4,6923},{0xF5,7099},{0xF6,7499},{0xF7,7856},

{0xF8,8058},{0xF9,8170},{0xFA,8300},{0xFB,8530},{0xFC,8662},{0xFD,8984},

{0xFE,9370},{0xFE,10000},{0xFE,20000}

/* 0xFE verhindert 255 Dezimal als PWM (ist nicht zulässig!!!) */

/* {0xFE,20000} verhindert einen Suchüberlauf im Array */

};

pzeile=0;

if (pauf > 10000) pauf = 10000;

/* verliert nach Einführung von {0xFE,20000} ins Array an Bedeutung, */

/* ist aber als Sicherheit weiterhin aufgeführt */

do

/* sucht den Druck im Array der größer ist als mein eingegebener Druck */

{

pzeile = pzeile+1;

}

while (pauf > druck_zu_pwm[pzeile][1]);

datapwm = druck_zu_pwm[pzeile][0] + (int)regausf;

if (datapwm < 0x7F) datapwm = 0x7F;

/* verbietet "rückwärts-drehen" des Blowers */

else datapwm = datapwm;

if (datapwm > 0xFE) datapwm = 0xFE;

flowpwm = datapwm;

return 0;

}

void init_timer(void)

{

asm("\tFCLR I");	/* Disable Interrupt */

ta2ic = 0x03;

ta2tgl = 1;

ta2tgh = 1;

ta2mr = 0x46;		/* select Timer A2 in One-Shot-Timer Mode, Pulse Output, */

/* TA2OS enabled, Count Source f8 (3 MHz) */

ta2=6000;			/* 3 000 000 Hz / 3 000 cycles = 1000 --> 1/1000 = 1 ms */

asm("\tFSET I");	/* Enable Interrupt */

ta2s = 1;

ta2os = 1;

}

int vergleich(void)

/* vergleicht Flow-PWM mit Druck-PWM und gibt kleineren Wert an "Schreibmodul" über */

{

if (druckpwm <= flowpwm)

{

datapwm = druckpwm;

}

else

{

datapwm = flowpwm;

}

return 0;

}

long freeze(void)             /* gemeinsame Nutzung */

/* speichert den I-Anteil des NICHT-AKTIVEN Reglers */

{

if (druckpwm <= flowpwm)

{

if (freeze1 == 0)

{

freeze1 = esumf;

esumfalt = esumf;

freeze2 = 0;

}

else

{

esumf = esumfalt;

}

}

else

{

if (freeze2 == 0)

{

freeze2 = esum;

esumalt = esum;

freeze1 = 0;

}

else

{

esum = esumalt;

}

}

return 0;

}

long regeldifferenz (void)             /*Berechnung der Regeldifferenz, Druckregler*/

{

regdiffp = psoll - pistmbar;

return 0;

}

long sollwertaufschaltung (void)

{

solla= 95 * psoll / 100;

return 0;

}

long druck_regler(void)

{

kp = 360;

ki = 8;

ta = 1;

esum=esum+regdiffp;

/* Begrenzung des I-Anteils */

if (esum < -1000000) {esum = -1000000;}

if (esum > 1000000) {esum = 1000000;}

/* Reglergleichung */

regaus=(kp*regdiffp + ki*ta*esum)/100;

/* Begrenzung Reglerausgang (Stellgrösse) */

if (regaus < -regausbegrenz) {regaus=-regausbegrenz;}

if (regaus > regausbegrenz) {regaus=regausbegrenz;}

return 0;

}

long pwmgross(void)

{

if (flowist<0) flowadd=0;

else if (flowist<=2500)    flowadd=fi*0;

else if (flowist<=5000)    flowadd=(2327*(fi - 25)+231250)/t;

else if (flowist<=7500)    flowadd=(33416*(fi - 50)+289425)/t;

else if (flowist<=10000)   flowadd=(64048*(fi - 75)+1124825)/t;

else if (flowist<=12500)   flowadd=(97159*(fi - 100)+2726025)/t;

else if (flowist<=15000)   flowadd=(106993*(fi - 125)+5155000)/t;

else if (flowist<=17500)   flowadd=(155376*(fi - 150)+7829825)/t;

else if (flowist<=20000)   flowadd=(162239*(fi - 175)+11714225)/t;

else                       flowadd=(278192*(fi - 200)+15770200)/t;

return 0;

}

long pwmklein (void)

{

if (flowist<0) flowadd=0;

else if (flowist<=2500)    flowadd=fi*0;

else if (flowist<=5000)    flowadd=(36288*(fi - 25)+341975)/t;

else if (flowist<=7500)    flowadd=(47712*(fi - 50)+1249175)/t;

else pwmgross();

return 0;

}

long flowauf(void)

{

/* flowadd ist eigentlich padd da [mbar * 100] */

fi = flowist/100;

if (psoll>1250)

{

pwmgross();

}

else pwmklein();

return 0;

}

int pzupwm(void)

{

int druck_zu_pwm [130] [2] =

{				/* Spalte 1 Hexzahl für PWM, Spalte 2 Druck in mbar */

{0x7F,0},{0x80,0},{0x81,1},{0x82,2},{0x83,7},{0x84,12},

{0x85,17},{0x86,26},{0x87,35},{0x88,45},{0x89,60},

{0x8A,70},{0x8B,89},{0x8C,99},{0x8D,120},{0x8E,140},{0x8F,159},

{0x90,185},{0x91,202},{0x92,230},{0x93,250},{0x94,285},{0x95,310},

{0x96,340},{0x97,370},{0x98,397},{0x99,423},{0x9A,458},{0x9B,500},

{0x9C,520},{0x9D,570},{0x9E,600},{0x9F,630},{0xA0,670},{0xA1,700},

{0xA2,735},{0xA3,757},{0xA4,796},{0xA5,820},{0xA6,854},{0xA7,885},

{0xA8,907},{0xA9,935},{0xAA,970},{0xAB,1000},{0xAC,1040},{0xAD,1082},

{0xAE,1125},{0xAF,1171},{0xB0,1220},{0xB1,1264},{0xB2,1320},

{0xB3,1370},{0xB4,1430},{0xB5,1485},{0xB6,1546},{0xB7,1602},

{0xB8,1663},{0xB9,1725},{0xBA,1786},{0xBB,1869},{0xBC,1900},{0xBD,2000},

{0xBE,2050},{0xBF,2133},{0xC0,2200},{0xC1,2270},{0xC2,2360},{0xC3,2422},

{0xC4,2500},{0xC5,2570},{0xC6,2650},{0xC7,2735},{0xC8,2810},{0xC9,2900},

{0xCA,2968},{0xCB,3051},{0xCC,3120},{0xCD,3225},{0xCE,3300},

{0xCF,3381},{0xD0,3460},{0xD1,3541},{0xD2,3631},{0xD3,3720},

{0xD4,3807},{0xD5,3896},{0xD6,3991},{0xD7,4075},{0xD8,4160},

{0xD9,4261},{0xDA,4359},{0xDB,4447},{0xDC,4541},{0xDD,4630},

{0xDE,4723},{0xDF,4823},{0xE0,4918},{0xE1,5017},{0xE2,5115},

{0xE3,5200},{0xE4,5300},{0xE5,5392},{0xE6,5489},{0xE7,5593},{0xE8,5689},

{0xE9,5789},{0xEA,5888},{0xEB,5988},{0xEC,6090},{0xED,6190},

{0xEE,6286},{0xEF,6387},{0xF0,6493},{0xF1,6600},{0xF2,6708},

{0xF3,6818},{0xF4,6923},{0xF5,7099},{0xF6,7499},{0xF7,7856},

{0xF8,8058},{0xF9,8170},{0xFA,8300},{0xFB,8530},{0xFC,8662},{0xFD,8984},

{0xFE,9370},{0xFE,10000}, {0xFE,20000}

/* 0xFE verhindert 255 Dezimal als PWM (ist nicht zulässig!!!) */

/* {0xFE,20000} verhindert einen Suchüberlauf im Array */

};

pzeile=0;

druck = solla + regaus + flowadd;

if (druck > 10000) druck = 10000;

/* verliert nach Einführung von {0xFE,20000} ins Array an Bedeutung, */

/* ist aber als Sicherheit weiterhin aufgeführt */

do

/* sucht den Druck im Array der größer ist als mein eingegebener Druck */

{

pzeile=pzeile+1;

}

while (druck > druck_zu_pwm[pzeile][1]);

if

/* vergleicht welcher Array-Wert am nähesten */

/* am einzustellenden Druck liegt */

((druck_zu_pwm[pzeile][1] + druck_zu_pwm[pzeile-1][1])/2 > druck)

{

datapwm=druck_zu_pwm[pzeile-1][0];

}

else

{

datapwm=druck_zu_pwm[pzeile][0];

}

druckpwm = datapwm;

return 0;

}

long istout(void)

{

dacon = 0x03;						  /* Enable Output of D/A Converter */

flowout = flow_av;

if (flowout > 25450) flowout = 25450; /* verhindert höhere Zahl als 255 als D/A Ausgang */

da0 = (int)((flowout + 50)/100);	  /* rundet auf nächste ganzzahlige Wert vom Flow und castet auf Int */

pout = (2 * (pist_av + 25));

if (pout > 25500) pout = 25500;		  /* verhindert höhere Zahl als 255 als D/A Ausgang */

da1 = (int) (pout / 100);

}

long sollin(void)

{

psoll = (long)inpsoll * 10;		    /* 1000 vom A/D-Wandler entspricht 100 mbar */

flowsoll = (long)inflowsoll * 20;   /* 1000 vom A/D-Wandler entspricht 200 l/min */

if (inpwmsoll<1000) 	            /* verbietet 100% als PWM-Verhältnis */

{

pwmsoll = ((long)inpwmsoll * 127 + 127000)/1000; /* 0 = PWM 50%, 1000 = PWM 99,6% (0xFE an Blower)*/

}

else

{

pwmsoll = 254;

}

return 0;

}

long online(void)		/* speichert aktuelle Sollwerte */

{

palt = psoll;

falt = flowsoll;

pwmalt = pwmsoll;

return 0;

}

long save(void)			/* lädt gespeicherte Sollwerte */

{

psoll = palt;

flowsoll = falt;

pwmsoll = pwmalt;

return 0;

}

long average(void)

{

flow9 = flow8;		/* Filter für Mittelwertsanzeige */

flow8 = flow7;

flow7 = flow6;

flow6 = flow5;

flow5 = flow4;

flow4 = flow3;

flow3 = flow2;

flow2 = flow1;

flow1 = flow0;

flow0 = flowist;

flow_av = ((flow9 + flow8 + flow7 + flow6 + flow5 + flow4 + flow3 + flow2 + flow1 + flow0) / 10);

pist9 = pist8;		/* Filter für Mittelwertsanzeige */

pist8 = pist7;

pist7 = pist6;

pist6 = pist5;

pist5 = pist4;

pist4 = pist3;

pist3 = pist2;

pist2 = pist1;

pist1 = pist0;

pist0 = pistmbar;

pist_av = ((pist9 + pist8 + pist7 + pist6 + pist5 + pist4 + pist3 + pist2 + pist1 + pist0) / 10);

pdig9 = pdig8;		/* Filter für Mittelwertsanzeige */

pdig8 = pdig7;

pdig7 = pdig6;

pdig6 = pdig5;

pdig5 = pdig4;

pdig4 = pdig3;

pdig3 = pdig2;

pdig2 = pdig1;

pdig1 = pdig0;

pdig0 = pdig;

pdig_av = ((pdig9 + pdig8 + pdig7 + pdig6 + pdig5 + pdig4 + pdig3 + pdig2 + pdig1 + pdig0) / 10);

return 0;

}