Raspberry Pi Alternativen

Es folgt eine Sammlung von Alternativen ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

# Asus Tinker
## Varianten, Daten, Bezugsquellen, Beispielpreise

https://www.pollin.de/p/asus-tinker-board-s-810867
90 Euro (April 2019)

Technische Daten:
- Betriebsspannung: 5 V-/2 A
- CPU: ARM Cortex-A17 QuadCore, 4x 1,8 GHz
- GPU: Mali-T760 MP4
- Arbeitsspeicher: 2 GB Dual Channel LPDDR3
- Speicher: 16GB eMMC onboard, Micro SD(TF) Kartenslot
- Display: 1x HDMI mit CEC hardware ready, 15-Pin MIPI DSI
- WLAN: IEEE 802.11 b/g/n
- Konnektivität: Gigabit LAN, Bluetooth 4.0 + EDR
- HEVC- und H.265 Decoder
- 4K-/UHD-Auflösung
- Anschlüsse HDMI 1.4, 4x USB 2.0, 3,5 mm Klinke mit Plug-IN Erkennung, Kamera (CSI), Display (DSI/HD-Support), Kontaktpunkte für PWM und S/PDIF Signale, 40-polige Steckerleiste mit 28 GPIO-Pins, 2- Pin Power-ON Header, 2-Pin eMMC recovery Header
- Unterstützt Debian OS mit KODI
- Maße (LxBxH): 85x56x20 mm

https://www.reichelt.de/asus-tinker-1-8-ghz-quad-core-2-gb-ddr3-asus-tinker-p194619.html?&trstct=pol_49
63 Euro (April 2019)

https://www.elv.de/tinker-board-2-gb.html
64 Euro (April 2019)

## Sonstiges
In der Vergangenheit gab es Probleme bei der Unterstützung durch die Betriebssysteme. Bei dem neuen Board S soll es gemäß des Herstellers besser werden.

# Banana Pi
## Varianten, Daten, Bezugsquellen, Beispielpreise
 https://www.pollin.de/p/joy-it-banana-pi-m2-ultra-2-gb-810650
68 Euro (April 2019)

Features:
- Prozessor: ARM Cortex-A7 (32-bit), 1.2 GHz Quad Core
- Speicher: 2 GB SDRAM
- Festplatte: 8 GB eMMC
- Grafikprozessor: Dual Core ARM Mali400-MP2 GPU
- Netzwerk: 10/100/1000 Mbps Ethernet (Realtek RTL8211E/D)
- WiFi: WiFi 802.11.b/g/n (AP 6212 Module on Board)
- Bluetooth: BT 4.0
- Micro SD Slot: 1x
- Video: Multiformat FHD Video Decoding
- Kamera: A CSI Input
- USB 2.0: 3x
- SATA: 1x
- USB OTG: 1x
- Andere Eigenschaften: IR Receiver, Reset Knopf, Power Knopf, U-Boot Knopf, Power Status LED, RJ45 LED
- Kompatibel mit: Android 5.1/6.0; Debian, Ubuntu, oder Raspbian Linux

Technische Daten:
- Modell: Banana Pi BPI-M2 Ultra
- Artikelnummer: BananaPi-M2U
- Stromversorgung: 5 V , 2 A
- Maße (LxB): 92 x 60 mm
- Gewicht: 45 g
- EAN-Code: 4250236814667

https://www.pollin.de/p/banana-pi-m3-entwicklungsboard-810651
90 Euro (April 2019)
Features:
- CPU: A83T
- GPU: PowerVR SGX544MP1
- Arbeitsspeicher: 2 GB LPDDR3
- Speichermedien: 8 GB EMMC onBoard, extern MicroSD Card [bis zu 64GB], SATA [bis zu 2TB]
- Netzwerk: RJ45: GigaBit (1000Mbps) Realtek RTL 8211E/D, Wifi 802.11 b/g/n (AP6212), Bluetooth BT4.0 (AP6212)
- Video Ausgang: HDMI 1.4 (HDCP 1.2), MIPI DSI , LCD Inteface, Video-Codec Unterstützung: H.264 high - Profile 1080p@60FPS, HEVC/H.265 Decoder 1080P@30FPS
- Video Eingang: Parallel 8-bit Camera Interface, MIPI Camera serial Interface (CSI)
- Audio Ausgang: HDMI, 3.5mm Stereo Buchse, I²S
- Audio Eingang: onBoard Mikrofon, I²S
- USB Ports: 2x USB 2.0, 1xUSB OTG [Micro USB]
- GPIO: 40 Pins [Raspberry Pi2/BPi M2] kompatibel, GPIO, UART, I2C bus, I2S bus, SPI bus, PWM, +3.3 V, + 5V
- Unterstütze Betriebssysteme: Android 5.1.1, Ubuntu 15.04, Debian 8, Raspbian
Stromversorgung: 5 V- Buchse [Center positiv 1,6 x 4,4 mm]

https://www.reichelt.de/banana-pi-m3-2-ghz-octa-core-2-gb-ddr3-wi-fi-banana-pi-m3-p162280.html?&trstct=pol_35
80 Euro (April 2019)
https://www.elv.de/banana-pi-m3-2-gb.html
83 Euro (April 2019)

https://www.pollin.de/p/joy-it-banana-pi-m64-entwicklungsboard-810654
60 Euro (April 2019)
Features:
- Prozessor: Quad Core ARM Cortex A53 64 Bit, 4x 1,2 GHz
- Speicher: 2 GB DDR3 (733MHz)
- Festplatte: 8 GB eMMC, erweiterbar auf 16 GB, 32 GB oder 64 GB
- Grafikprozessor: Dual Core ARM Mali400-MP2, 2x 500MHz
- Netzwerk: 10/100/1000 Mbps Ethernet (Realtek RTL8211E/D)
- Wi-Fi: Wi-Fi 802.11.b/g/n (AP 6212 Module on Board)
- Bluetooth: BT 4.0
- USB 2.0: 3x
- USB OTG: 1x
- Netzteil: 5 V , 2 A
- Video: Multi-Format FHD Video Decoding
- Kamera: A CSI Buchse für eine Kamera
- Micro SD Slot: 1x
- Display/Multimedia: HDMI 1.4 Port mit Audio für bis zu 4K x 2K
MIPI-DSI Interface
MIPI-CSI Interface for 8-bit YUV422 CMOS 5-megapixel
3.5mm Audio Jack , Onboard mic
Kompatibel mit: Android 5.1/6.0; Debian, Ubuntu, oder Raspbian Linux
https://www.elv.de/joy-it-banana-pi-m64-2-gb.html
57 Euro (April 2019)

https://www.androidpimp.com/development-boards/open-source-wireless-router-banana-pi-r2/
https://www.androidpimp.com/development-boards/openwrt-open-source-router-banana-pi-bpi-w2/

## Sonstiges
Zur Unterstützung der HW steht im Netz unterschiedliches.

# Cubieboard, Cubietruck
Cubieboard 3 bzw. Cubietruck:
Erhältlich vor vielen Jahren war das Board bei www.elv.de
Die Unterstützung durch Armbian ist gut. Problematisch ist nur die Unterstützung des Bluetooth aud dem Board Cubie 3.
Cubieboard 3: 100-140 Euro (April 2019)
Cubieboard 4: 96-160 Euro (April 2019)
Cubieboard 5 : 124-140 Euro (April 2019)
Cubieboard 6: 100 Euro (April 2019)

# Khadas
## Varianten, Daten, Bezugsquellen, Beispielpreise
https://www.reichelt.de/khadas-vim1-pro-4x-2-ghz-3-gb-ddr3-wifi-bt-khadas-vim1-pro-p249898.html?&trstct=pol_29
87 Euro (April 2019)

Khadas VIM1 Pro - Amlogic S905X 2.0 GHz 64Bit Quad Core ARM Cortex-A53, 3 GB DDR3-SDRAM, 16GB EMMC 5.0
Das Khadas VIM ist ein hochleistungs Octa-Core-Single-Board-Computer welcher mit Android 6.0/7.1 und Android 8, Ubuntu Server/Mate/Desktop 16.04 und Android TV Betriebssystemen genutzt werden kann.
Mit seiner leistungsstarken 5-Kern Grafikeinheit und HDMI 2.0 ist er in der Lage Videos mit H.265 in 4K mit 60 Fps zu übertragen. 3GB Ram und 16GB EMMC5.0 stehen zur Verfügung und können mit mit einer Speicherkarte bis zu 512 GB erweitert werden.
Von Haus ist Android 6.0 installiert, Kodi 17.0 und dem Google Playstore bestückt. Somit ist Plug&Play möglich und das Board sofort einsatzbereit. Des Weiteren wird das Board mit vormontierten, stabilen Acryl-Schichtgehäuse und USB- Type C Kabel, in einer Geschenkverpackung geliefert.
technische Daten
• Khadas VIM mit 2GHz 64-bit quad core ARM® Cortex™ A53 CPU, 2GB/16GB Speicher
• 750MHz+ Penta core ARM Mali™-450 GPU processor
• HW UHD H.265/VP9 60fps 10-bit video decoder & low latency 1080p H.264 60fps encoder
• HDR10 and HLG HDR video processing
• TrustZone based security for DRM video streaming
• WIFI, BT, USB, SD, Ethernet, Analog Audio and TS peripheral ports
• Power management auxiliary processor
• HDMI 2.0 Port
• EMMC 5.0

https://www.reichelt.de/khadas-vim1-basic-4x-2-ghz-2-gb-ddr3-wifi-bt-khadas-vim1basic-p249897.html?&trstct=pol_40
74 Euro (April 2019)

# LattePanda
https://www.androidpimp.com/development-boards/lattepanda-alpha-review/
https://www.androidpimp.com/board-accessories/lattepanda-aluminum-case/
https://www.androidpimp.com/development-boards/lattepanda-single-board-computer-review/
LattePanda Specifications (Standard Edition)

Processor: Intel Cherry Trail Z8300 Quad Core 1.8GHz
Operation System: Pre-installed pre-activated full edition of Windows 10.
Ram: 2GB DDR3L
Storage Capability: 32GB
USB Hosts: 1x USB 3.0 , 2x USB 2.0
WiFi and Bluetooth 4.0
Co-processor: ATmega32u4
GPIOs: 2 GPIOs for Intel chip , 20 GPIOs for Arduino
Power: 5v/2A
Dimension: 3.46″ x 2.76″
Weight: 100g

Pros
Runs Windows 10.
Excellent performance.
Passive Cooling.
Excellent Kodi Support.

Cons
No Linux OS support.

# NanoPC
https://www.androidpimp.com/development-boards/nanopc-t4/

Main Highlights:

Powerful RK3399 CPU: Dual-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53
High-performance Mali-T864 GPU: Perfect for VR/AR/AI applications
Support Dual OS Booting
M.2 M-Key PCIe x4 socket
Dual-Channel 4GB LPDDR3 RAM
802.11AC Dual Band WiFi Support
USB 3.0 Port x1
Type-C/DP Port x1
Gbps Ethernet port x1
HDMI 2.0 – 4K x 2K @60 fps
MIPI-CSI x2 – Support Dual Camera
Supported OS: Android 7.1 and Lubuntu Desktop.

https://www.androidpimp.com/development-boards/nanopi-neo4/

# NanoPi

https://www.androidpimp.com/development-boards/nanopi-k1-plus-raspberry-pi-alternative/

Hardware Spec:

CPU: Allwinner H5, Quad-core 64-bit high-performance Cortex™-A53
GPU: Hexa-core (6 Cores) Mali450
DDR3 RAM: 2GB
Wireless: 802.11 b/g/n and onboard PCB antenna
Ethernet: 10/100/1000M Ethernet using RTL8211E IC
Infrared: Onboard infrared receiver
Audio: 3.5mm audio jack/Via HDMI
Mic: onboard microphone
On-board eMMC Socket interface
I2S: onboard I2S interface(7Pin, 2.54mm pin-header)
MicroSD Slot: MicroSD card slot
USB Host: 3 x USB 2.0 Host, type A port
DVP Camera interface: 24-Pin, 0.5mm pitch FPC seat
MicroUSB: 1 x USB 2.0, OTG, for power input and data transmission
HDMI: HDMI Type-A port. It supports 4K@30fps display
Video Output: HDMI 1.4. It supports 4K@30fps display, CVBS
GPIO Pin-header: 40 Pin,2.54mm pitch pin-header containing I2C, GPIO, UART, PWM, SPDIF, SPI and etc
Serial Debug Port: 4Pin, 2.5mm pitch pin-header
Button: 1 x GPIO button(user configurable)
LED: 1 x power LED and 1 x status LED
Power Interface: MicroUSB
Power: 5V/2A
PCB Size:56 x 85mm, 6-la

# Odroid
## Varianten, Daten, Bezugsquellen, Beispielpreise
Odroid XU4 kommt nicht in Frage, da nicht ohne Lüfter.

Ohne Lüfter:
https://www.pollin.de/p/odroid-xu4q-einplatinen-computer-samsung-exynos-5422-2-gb-2x-usb-3-0-810750
75 Euro (April 2019)

Features:
- heterogene Multi-Processing (HMP)-Lösung
- unterstützt eMMC5.0 HS400 Flash-Speicher
- kompatibel zu den neuesten Open-Source Linux-Betriebssystemen

Technische Daten:
- Betriebsspannung: 5 V-/4 A (Hohlbuchse 5,5/2,1 mm, + innen)
- CPU: SAMSUNG Exynos 5422, Cortex-A15 & Cortex-A7 big.LITTLE, Octa core
- Arbeitsspeicher: 2 GB LPDDR3 RAM
- Grafik: Mali-T628 MP6 (OpenGL ES 3.0/2.0/1.1 & OpenCL 1.1 Full profile)
- HDMI-Ausgang: 1920x1080
- Audio: HDMI Digital Audio-Ausgang
- USB-Anschlüsse: USB 2.0, 2x USB 3.0
- Netzwerk: Gigabit-LAN (10/100/1000 Mbps)
- Speichererweiterung: microSD, eMMC 5.0
- Erweiterungsport: 30-Pin (GPIO, IRQ, SPI, ADC), 12-Pin (GPIO, I2C, I2S), UART, I2S, Backup-Batterie
- Status-LEDs
- Maße (LxBxH): 83x60x28 mm

https://www.pollin.de/p/odroid-c2-einplatinen-computer-1-5-ghz-quadcore-2-gb-ram-4x-usb-810491
55 Euro (April 2019)
https://www.pollin.de/p/odroid-c2-set-mit-8-gb-emmc-modul-gehaeuse-und-netzteil-810531
80 Euro das Set (April 2019)

Features:
- Betriebsspannung: 5 V-/2 A (über Micro-USB-Buchse oder wahlweise Hohlbuchse 2,5/0,8 mm, + innen)
- CPU: Amlogic S905 SoC Cortex A53 (ARM v8), 64-bit, 1,5 GHz, QuadCore
- Grafik: Mali-450 MP3 GPU, 700 MHz (OpenGL ES 2.0/1.1)
- Arbeitsspeicher: 2 GB DDR3 RAM, 912 MHz
- Videoausgang-/auflösung: HDMI 2.0 (CEC-fähig), max. 4K mit 60 FPS
- Videodekodierung: H.265 mit 60 FPS, H.264 mit 30 FPS
- Anschlüsse: 4x USB 2.0, Micro-USB OTG, Gigabit-LAN, HDMI, Audio I2S Interface
- ADC: 10-bit SAR 2-Kanal
- Speichererweiterung: MicroSD, eMMC 5.0
- Erweiterungsports: 40+7-Pin (GPIO, UART, I2C, I2S, ADC), IR-Empfänger
- Unterstützte Betriebssysteme: Ubuntu 16.04, Android 5.1 (Lollipop)
- Mit Kühlkörper
- Gewicht: 40 g
- Maße (LxB): 85x56 mm

https://www.pollin.de/p/odroid-u3-einplatinen-computer-cortex-a9-quadcore-2-gb-810264
80 Euro (April 2019)

Features:
- Betriebsspannung: 5 V-/2 A (Hohlbuchse 2,5/0,8 mm, + innen)
- CPU: SAMSUNG Exynos4412 Prime Cortex-A9 Quad Core 1,7 Ghz, 1MB L2 cache
- Arbeitsspeicher: 2GB DDR2 880
- 3D-Grafik: Mali-400 Quad Core 440 MHz, unterstützt 1080p
- Audio: MAX98090 Audio CODEC
- Anschlüsse: 3x USB 2.0, LAN (10/100 Mbps), USB 2.0 (Micro-USB), Micro-HDMI, Kopfhörer/Mic (3,5 mm Klinke, 4-pol.), Lüfter, Backup-Batterie
- Speichererweiterung: microSD, eMMC
- Erweiterungsports: I/O-Port (I²C, UART, GPIO), UART (System Konsole)
- Status-LEDs: Power, Alive
- Betriebssysteme: Linux Xubuntu, Android 4.x
- Gewicht: 50 g
- Maße (LxBxH): 83x48x20 mm

# OrangePi
http://www.orangepi.org/
https://www.heise.de/make/meldung/Orange-Pi-3-Einplatinenrechner-Upgrade-mit-Maengeln-4284664.html
Nach diesem Artikel vom Januar 2019 noch keine Kaufempfehlung, weil die HW-Unterstützung noch zu rudimentär unter Linux wäre.

# Pine64
https://www.pine64.org/?page_id=7147

Pine ROCK64, 4GB RAM (R64-BOARD-4GB)
87 Euro (April 2019)

# Raspberry Pi
https://www.androidpimp.com/development-boards/raspberry-pi-3-model-b-plus-review/

Raspberry Pi 3 Model B+ Specifications:

Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz
1GB LPDDR2 SDRAM
Dual-band wireless LAN – 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, BLE
CSI camera port for connecting a Raspberry Pi camera
DSI display port for connecting a Raspberry Pi touchscreen display
Gigabit Ethernet over USB 2.0 (maximum throughput 300 Mbps)
Micro SD port for loading your operating system and storing data
4-pole stereo output and composite video port
Extended 40-pin GPIO header
5V/2.5A DC power input
4 USB 2.0 ports
Full-size HDMI

Die Harsdwareunterstützung durch Raspian des Boardes ist sehr gut. Erhältlich ist das Board seit vielen Jahren bei einschlägigen Elektronikversandhändlern. Z.B. Conrad, ELV, Pollin, Reichelt, Bürklin, usw.
# Rock Pi
## Varianten, Daten, Bezugsquellen, Beispielpreise
https://www.reichelt.de/rock-pi-4-bundle-model-b-2-gb-zubehoer-ropi-4-b-2gb-set-p248588.html?&trstct=pol_16
100 Euro Set (April 2019)

Dieses Bundle beinhaltet
• einen Rock Pi 4 Modell B mit 2 GB RAM
• ein transparentes Gehäuse
• Abstandshalter und Schrauben
• ein 15 W Steckernetzteil (Eurostecker)
• ein USB-Kabel
• Kühlkörper
Die wichtigsten Features im Überblick
• CPU: Rockchip RK3399 Hexa-Core-CPU (Dual-Core Cortex-A72 mit 1,8 GHz und Quad-Core Cortex-A53 mit 1,4 GHz)
• GPU: Mali T860MP4 GPU, supports OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1 / 3.2, Vulkan 1.0, Open CL 1.1, 1.2, DX11
• RAM: 64 bit dual channel LPDDR4 @ 3200 MB/s (je nach Model mit 1, 2 oder 4 GB)
• Speicher (optional):
- eMMC 8/16/32/64/128 GB entweder über eMMC onboard Steckplatz oder über einen eMMC/MicroSD-Adapter (siehe "Zubehör & Alternativprodukte")
- MicroSD-Karte mit mindestens 8 GB bis zu 128 GB
- M.2 SSD-Festplatte bis zu 2 TB über den M.2-Steckplatz in Kombination mit dem M.2-Erweiterungsboard (siehe "Alternativprodukte & Zubehör)
• Kommunikation:
- WiFi 802.11 ac/b/g/n (nur Model B)
- Bluetooth 5.0 (nur Model B)
- Gigabit LAN (beim Model B ist zusätzlich PoE über das PoE-Shield möglich, siehe "Alternativprodukte & Zubehör")
• Anschlüsse: HDMI 2.0 (4k@60Hz), DSI, CSI, Audio, USB 2.0/3.0, 40-Pin GPIO, RTC (optional, siehe "Alternativprodukte & Zubehör")
• Power:
- USB PD: Support USB Type C PD 2.0, 9V/2A, 12V/2A, 15V/2A, 20V/2A
- Qualcomm® Quick Charge™: Support QC3.0/2.0 adapter, 9V/2A, 12V/1.5A

https://www.reichelt.de/rock-pi-4-model-b-6x-1-4-1-8-ghz-4-gb-ddr4-wl-bt-rock-pi-4-b-4gb-p248574.html?&trstct=pol_20
95 Euro (April 2019)

Folgende Boards stehen zur Auswahl
• Rock Pi 4 Model A mit einer Hexa-Core-CPU (4x 1,4 GHz & 2x 1,8 GHz), 1 GB DDR4 Arbeitsspeicher, ohne WiFi, ohne Bluetooth, ohne optionalen POE (Artikelnr.: ROCK PI 4 A 1GB)
• Rock Pi 4 Model A mit einer Hexa-Core-CPU (4x 1,4 GHz & 2x 1,8 GHz), 2 GB DDR4 Arbeitsspeicher, ohne WiFi, ohne Bluetooth, ohne optionalen POE (Artikelnr.: ROCK PI 4 A 2GB)
• Rock Pi 4 Model A mit einer Hexa-Core-CPU (4x 1,4 GHz & 2x 1,8 GHz), 4 GB DDR4 Arbeitsspeicher, ohne WiFi, ohne Bluetooth, ohne optionalen POE (Artikelnr.: ROCK PI 4 A 4GB)
• Rock Pi 4 Model B mit einer Hexa-Core-CPU (4x 1,4 GHz & 2x 1,8 GHz), 1 GB DDR4 Arbeitsspeicher, mit WiFi, mit Bluetooth, mit optionalen POE (Artikelnr.: ROCK PI 4 B 1GB)
• Rock Pi 4 Model B mit einer Hexa-Core-CPU (4x 1,4 GHz & 2x 1,8 GHz), 2 GB DDR4 Arbeitsspeicher, mit WiFi, mit Bluetooth, mit optionalen POE (Artikelnr.: ROCK PI 4 B 2GB)
• Rock Pi 4 Model B mit einer Hexa-Core-CPU (4x 1,4 GHz & 2x 1,8 GHz), 4 GB DDR4 Arbeitsspeicher, mit WiFi, mit Bluetooth, mit optionalen POE (Artikelnr.: ROCK PI 4 B 4GB)
Optionale Erweiterung der Speicherkapazität von 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB oder 128 GB über den onboard eMMC-Steckplatz. (siehe "Zubehör & Alternativprodukte")
Die wichtigsten Features im Überblick
• CPU: Rockchip RK3399 Hexa-Core-CPU (Dual-Core Cortex-A72 mit 1,8 GHz und Quad-Core Cortex-A53 mit 1,4 GHz)
• GPU: Mali T860MP4 GPU, supports OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1 / 3.2, Vulkan 1.0, Open CL 1.1, 1.2, DX11
• RAM: 64 bit dual channel LPDDR4 @ 3200 MB/s (je nach Model mit 1, 2 oder 4 GB)
• Speicher (optional):
- eMMC 8/16/32/64/128 GB entweder über eMMC onboard Steckplatz oder über einen eMMC/MicroSD-Adapter (siehe "Zubehör & Alternativprodukte")
- MicroSD-Karte mit mindestens 8 GB bis zu 128 GB
- M.2 SSD-Festplatte bis zu 2 TB über den M.2-Steckplatz in Kombination mit dem M.2-Erweiterungsboard (siehe "Alternativprodukte & Zubehör)
• Kommunikation:
- WiFi 802.11 ac/b/g/n (nur Model B)
- Bluetooth 5.0 (nur Model B)
- Gigabit LAN (beim Model B ist zusätzlich PoE über das PoE-Shield möglich, siehe "Alternativprodukte & Zubehör")
• Anschlüsse: HDMI 2.0 (4k@60Hz), DSI, CSI, Audio, USB 2.0/3.0, 40-Pin GPIO, RTC (optional, siehe "Alternativprodukte & Zubehör")
• Power:
- USB PD: Support USB Type C PD 2.0, 9V/2A, 12V/2A, 15V/2A, 20V/2A
- Qualcomm® Quick Charge™: Support QC3.0/2.0 adapter, 9V/2A, 12V/1.5A

https://www.reichelt.de/rock-pi-4-model-b-6x-1-4-1-8-ghz-2-gb-ddr4-wl-bt-rock-pi-4-b-2gb-p248573.html?&trstct=pol_38
78 Euro (April 2019)

https://www.reichelt.de/rock-pi-4-bundle-model-a-2-gb-zubehoer-ropi-4-a-2gb-set-p248584.html?&trstct=pol_31
85 Euro Set (April 2019)
Dieses Bundle beinhaltet
• einen Rock Pi 4 Modell A mit 2 GB RAM
• ein transparentes Gehäuse
• Abstandshalter und Schrauben
• ein 15 W Steckernetzteil (Eurostecker)
• ein USB-Kabel
• Kühlkörper

https://www.reichelt.de/rock-pi-4-bundle-model-b-2-gb-zubehoer-ropi-4-b-2gb-set-p248588.html?&trstct=pol_16
100 Euro (April 2019)
https://www.reichelt.de/rock-pi-4-bundle-model-b-4-gb-zubehoer-ropi-4-b-4gb-set-p248589.html?&trstct=pol_8
120 Euro (April 2019)

https://www.reichelt.de/rock-pi-4-model-b-6x-1-4-1-8-ghz-2-gb-ddr4-wl-bt-rock-pi-4-b-2gb-p248573.html?&trstct=pol_38
78 Euro (April 2019)

# Sonstige
## Weitere Boards

Ein Fitlet2 Barebone (ohne RAM) liegt bei 160 Dollar (April 2019) ohne Tax.
https://fit-iot.com/web/product/fitlet2-e3930-barebone/

## Links für allgemeine Preissuchen
Eine Übersicht möglicher Bezugsquellen in Deutschland und Österreich gibt es über folgende Preissuchmaschinen:
https://geizhals.de/?cat=mbarm&xf=3748_2048000&asuch=&bpmin=&bpmax=&v=e&hloc=at&hloc=de&plz=&dist=&mail=&sort=t&bl1_id=100