## Slide 1: Diplomarbeit Aufbau eines Spektrumanalysators
Daniel Hageneder, FB Elektrotechnik (ITE)
08.12.2004
Fachhochschule Deggendorf

## Slide 2: Inhalt
Die Idee
Warum Spektralanalyse?
  Signale, Zeit und Frequenzbereich, Darstellung
Das Konzept
  Bandpass-Verfahren, Prinzip der Mischung, Überlagerungsprinzip
  Blockschaltbild, Frequenzumsetzungen
  Detektorschaltung
  Ansteuerung
  Bildröhre und Anzeige
Zusammenfassung
Demonstration

## Slide 3: Die Idee
Philips-Experimentierkästen der EE-Reihe:
Spitzenmodelle aus den 70er-Jahren:
  Oszillograph, Transistor-Kennlinienschreiber,…
  Fernsehempfänger für Batteriebetrieb
Behandlung aktueller Grundlagen
Ca. 280.- DM

## Slide 4: Die Erweiterung
Zentrale Bereiche der Elektrotechnik:
Zeitbereich:
  Bauanleitung für ein funktionsfähiges Oszilloskop
  wurde bereits in der Baukastenserie behandelt
Frequenzbereich:
  Spektrumanalysator als Messgerät
  wurde leider nicht vorgestellt
Bau eines Spektrum Analysators

## Slide 5: Warum Spektralanalyse?
Zeitbereich für Ereignisse (Transienten)
  Anstiegszeiten, Überschwingen, Begrenzung
Frequenzbereich, Spektralbereich:
  Spektrale Zusammensetzung von Signalen
  Harmonische Verzerrungen
  Modulationsverzerrungen
  Frequenzstabilität
sehr wichtig in der Nachrichtentechnik

## Slide 6: Periodische Signale
Anwendung der Fourier-Reihenentwicklung
  „reiner“ Sinus
  PWM-Signal
  AM-Signal mit Träger
diskrete Spektren
Grundfrequenz fg
Harmonische fo = n▪fg
Kombinationen

## Slide 7: Nichtperiodische Signale
Statistische Signale
  Rauschen
  Digitale Bitfolgen
  Modulation (QPSK)
kontinuierliches Spektrum
Betrachtung im Frequenzbereich sinnvoll

## Slide 8: Zeit- und Frequenzbereich
Mathematischer Zusammenhang
Fourier-Transformation bzw. Rücktransformation
Mathematisch korrekt, doch technisch nicht realisierbar (t∞)

## Slide 9: Darstellungsformen
Unterschiedliche Vorgehensweisen:
Zeitbereich:
  Direkte visuelle Umsetzung (Zeit – Amplitude)
Betrachtung im Frequenzbereich:
  Filterung von Signalen
  (z.B. abstimmbare Bandpass-Filter)
  Messung der Spannungsamplituden
  Zusammenhang Frequenz – Amplitude mit
  Einsatz von Empfängertechnik

## Slide 10: Das Konzept
Verwendung der Philips Bildröhreneinheit
Preiswerter und kompakter Aufbau
Verwendung reiner Analogtechnik
(ohne Mikrocontroller, FFT, PLL)
Anschauliche Darstellung der Technik
Einsatz im Studentischen Praktikum
Einzigartiges Demonstrationsobjekt

## Slide 11: Bandpass-Verfahren
ungünstige Frequenzeigenschaften
Verwendung eines Überlagerungsempfängers

## Slide 12: Prinzip der Mischung
Trigonometrische Produktformel:
Mischerformel:

## Slide 13: Das Überlagerungsprinzip
Frequenzumsetzung
ZF-Festfrequenzfilter
Komprimierung für großen Darstellungsbereich (dBm, dBµV)

## Slide 14: Blockschaltbild
Mischung und 1. ZF
Mischung und 2. ZF
Mischung und 3. ZF
Amplitudenmessung
ZF-Filter
11 MHz
Hüllkurven- detektor
Video-filter
Mischer
Quarz-Oszillator
27 MHz
Lokal-Oszillator
434 MHz
Logarithm. Verstärker
x-Ablenkung
y-Ablenkung
Sägezahn-Generator
Anzeige
Mischer
ZF-Filter
38 MHz
Mischer
ZF-Filter
472 MHz
Variabler
Oszillator
472-862 MHz
Eingang
Hohe  Niedrige Frequenz (472…38…10,7 MHz)
Hohe  Niedrige Bandbreite (19…1…0,18 MHz)
Gute Auflösung auf verträglichem Frequenzniveau

## Slide 15: 1. Mischung
Prinzip der ersten hohen Zwischenfrequenz
Verhinderung von ungewollten Spiegelfrequenzen
Zwischenfrequenz von 433 MHz

## Slide 16: 2. Mischung
1. ZF-Filter mit 472 MHz bestimmt Umsetzung
434 MHz Oszillator mit SAW-Resonator (quarzstabil)
Differenz von 38 MHz

## Slide 17: 3. Mischung
Oszillator (27 MHz) setzt 2.ZF (38 MHz) um
Auswertung des Signalpegels auf einem Zwischenfrequenzniveau von 10,7 MHz

## Slide 18: Signalauswertung
Filterung bestimmt gesamte Auflösung
Logarithmische Darstellung für großen Messbereich (dBm)
Hüllkurven-Detektor zur Pegelbestimmung
Möglichkeit der Signalglättung für bessere
Darstellung (Videofilter)
Amplitudenmessung
Hüllkurven- detektor
Video-filter
Logarithm. Verstärker

## Slide 19: Logarithmischer Detektor
Eingang
(38 MHz)
Lokaloszillator (27 MHz)
2 schmalbandige Filter mit 10,7 MHz (B=180kHz)
RSSI-Ausgang (DC)
Philips SA 605

## Slide 20: Steuerung
Freilaufender Sägezahngenerator:
  Feste X-Ablenkung der Anzeige
  Variable VCO-Steuerspannung bestimmt Frequenz
  Austastung der Bildröhre beim Rücklauf
Benutzer-Einstellungen:
  Durchlauffrequenz (Sweep): 83…500 Hz
  Darstellungsbandbreite (Span): 0…390 MHz
  Mittenfrequenz (Center): 0…390 MHz

## Slide 21: Die Bildröhre
Oszillographenröhre DG 7-32
mit elektrostatischer Ablenkung

## Slide 22: Anzeige
Ansteuerungsschaltung aus Philips EE 1007/2007
Einfache und effektive Schaltungstechnik mit:
  Spannungswandler
  XY-Ablenkverstärker
  Nullpunkt-Einstellung
  Nähere Infos unter:
  http://www.fieros.de/philips/EE2007.html
  http://norbert.old.no/exp/philips.html

## Slide 23: Zusammenfassung
Leistungsfähigkeit außer Konkurrenz,
aber Funktionalität ist gewährleistet
(2…390 MHz mit ~60dB Dynamikbereich)
Projekt bietet Raum für Erweiterungen und Verbesserungen (digitale Steuerung,…)
Interessante Technik mit Lerneffekt

## Slide 24: Ende
Danke für Ihre Aufmerksamkeit

## Slide 25: Demonstration
Vorführung des Gerätes
Beantwortung von Fragen